## Slide 1: 嵌入式设备实现目标检测
实验：嵌入式开发板环境配置
杭州钛比科技有限公司
www.terabits.cn

## Slide 2: 课程目标
学习完本课程后，你将能够：
在PC端远程控制嵌入式开发板并传输文件
完成rknn模型所需环境配置

## Slide 3
实验介绍
实验环境
实验步骤
注意事项

## Slide 4: /01
实验介绍

## Slide 5: 实验介绍
安装嵌入式开发板操作系统
远程控制传输文件
配置rknn模型所需环境

## Slide 6: /02
实验环境

## Slide 7: 实验环境
运行Windows系统的 PC机一台
嵌入式开发板RK3399Pro一块

## Slide 8: /03
实验步骤

## Slide 9: 实验步骤
导入操作系统
远程连接
环境配置

## Slide 10: 实验流程
导入操作系统
远程连接
环境配置

## Slide 11: 导入操作系统
在Windows系统的 PC端下，下载Linux操作系统Ubuntu，安装驱动程序以及烧写工具AndroidTool。
官方下载网址：https://www.t-firefly.com/doc/download/65.html
安装驱动程序：
只有一个版本，点击下载：

## Slide 12: 导入操作系统
安装Ubuntu：
选择Ubuntu（GPT），只有百度云下载。

## Slide 13: 导入操作系统
网盘中Ubuntu→Ubuntu18.04→Public→2021选择要下载的操作系统，这里选择第二个：

## Slide 14: 导入操作系统
安装烧写工具AndroidTool（RKDevTool），选择官方下载：

## Slide 15: 导入操作系统
在windows下安装版本必须高于2.58，这里下载最轻量的2.65版本为例：

## Slide 16: 导入操作系统
全部下载完成后，解压所有文件，得到文件夹应如下：

## Slide 17: 导入操作系统
第一步进入DriverAssitant_v4.5文件夹，直接运行DriverInstall.exe，选择驱动安装：
注：运行后会自动生成一个Log文件夹，不影响实际使用。

## Slide 18: 导入操作系统
等待驱动程序的安装，显示下图说明安装完毕：

## Slide 19: 导入操作系统
第二步进入AndroidTool_Release_v2.65文件夹，运行AndroidTool.exe：
此时界面显示为“没有发现设备”。

## Slide 20: 导入操作系统
用一根两头都是USB接口连接电脑和开发板，按住设备上的 RECOVER（恢复）键并保持。接上电源大约两秒钟后松开RECOVER键：

## Slide 21: 导入操作系统
此时界面应该显示“发现一个LOADER设备”：
注：如果没有发现设备请重试几次，仍未发现则需要回到上一步卸载驱动重新安装。

## Slide 22: 导入操作系统
点击升级固件，选择固件，选择之前解压的Ubuntu镜像文件的地址后，点击升级完成固件升级：

## Slide 23: 导入操作系统
固件升级需要一点时间。升级完成后重启开发板，系统安装完成。

## Slide 24: 导入操作系统
插上显示器和键鼠套装，即可进入系统界面：

## Slide 25: 实验流程
导入操作系统
远程连接
环境配置

## Slide 26: 远程连接
Firefly-RK3399Pro默认用户名和密码为firefly，标配不含有屏幕，大多数情况下开发板当做服务器使用，接屏幕必要性不大。我们可以采用VNC进行远程登陆。
进入系统界面后，插上网线，点击左上角黑色的terminal打开终端：

## Slide 27: 远程连接
终端输入指令查询设备ip地址：
  ifconfig
eth0下的inet值就是当前设备的ip地址。

## Slide 28: 远程连接
在PC端按下Windows+R，输入cmd打开命令提示符：

## Slide 29: 远程连接
命令提示符下输入指令，ip即为刚才查询到的ip地址：
  ssh firefly@<ip>
这样就实现了远程登录，第一次登录可能还需要确认设备是否可信任。注：密码为firefly

## Slide 30: 远程连接
连接上开发板后，为了实时显示开发板上的屏幕，我们还需要安装VNC。
在开发板终端依次输入指令，安装VNC轻量版：
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install tightvncserver

## Slide 31: 远程连接
安装完毕后，在开发板终端输入指令运行VNC：
  tightvncserver
按照要求输入确认。
  输入密码
  确认密码
  输入y确认
  输入密码
  确认密码
密码均为“firefly”。
全部输入完成后，会产生一个日志“1.log”，后续需要这个日志来完成远程连接。

## Slide 32: 远程连接
在PC端安装vnc viewer客户端，官方网址：https://www.realvnc.com/download/viewer/
下载后得到一个可执行文件（.exe），直接运行完成安装。

## Slide 33: 远程连接
安装完成后运行VNC Viewer，左上角File→New connection新建连接，在弹出的界面中VNC Viewer一栏填入设备的IP地址：
  xxx.xxx.x.xxx:1
最后这个后缀“:1”对应刚才产生的1.log。点击OK。

## Slide 34: 远程连接
主界面会出现一个设备，双击该设备图标进行连接，在弹出框中选择Continue：

## Slide 35: 远程连接
输入密码点击OK：

## Slide 36: 远程连接
连接成功。现在可以在PC端远程操控开发板了，这意味着开发板不用再连接显示屏与键鼠进行操作（网线与电源线仍需连接）。
注：VNC桌面下，终端在左下角主菜单→System Tools→LXTerminal打开。

## Slide 37: 远程连接
远程传输文件的软件有很多种，这里推荐使用FileZilla，自行解压后运行FileZilla.exe进行安装。
打开FileZilla，依次输入主机，用户名，密码，端口后，点击“快速连接”：

## Slide 38: 远程连接
在弹出界面中点击“确定”：

## Slide 39: 远程连接
连接成功，现在可以通过远程传输文件了。

## Slide 40: 实验流程
导入操作系统
远程连接
环境配置
Notes: 注意：该步骤需要联网进行。

## Slide 41: 环境配置
打开开发板终端，输入指令查询DRV版本：
  dpkg -l | grep 3399pro
输入指令更新DRV版本：
  sudo apt update
  sudo apt install firefly-3399pronpu-driver

## Slide 42: 环境配置
输入指令检查可更新文件，安装可添加源的工具：
  sudo apt update
  sudo apt install software-properties-common -y
安装并更新开发板相关驱动，终端输入指令：
  sudo apt-get install cmake gcc g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler -y
  sudo apt-get install liblapack-dev libjpeg-dev zlib1g-dev -y
输入指令安装Python3.7：
  sudo apt install python3.7-dev -y
Notes: “-y”指令能够自动确认需要安装的内容，如果不添加“-y”，后续确认时须输入“Y”。

## Slide 43: 环境配置
开发板系统中同时存在多个 Python（Python2.7&python3.5）版本，建议使用 virtualenv来管理 Python环境。终端输入指令：
  sudo apt install virtualenv -y

## Slide 44: 环境配置
安装完成后，输入指令创建一个virtualenv环境：
  virtualenv -p /usr/bin/python3.7 venv
输入指令激活该虚拟环境：
  source venv/bin/activate
注：执行该指令必须在主文件夹路径下，即新打开终端的默认路径。

## Slide 45: 环境配置
测试一下python连接，输入指令进入python编辑器，查询python版本：
  python3
  实际显示版本可能会随python官方更新有所不同。
  输入quit()退出。
更新pip包的版本并安装Python打包工具，在虚拟环境下输入指令：
  pip3 install --upgrade pip
  pip3 install wheel setuptools

## Slide 46: 环境配置
安装rknn_toolkit_lite-1.7.1-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl，将之前下载好的rknn_toolkit-v1.7.1文件夹中的轻量版rknn_toolkit-lite文件夹远程传输至开发板中，虚拟环境下的终端进入该目录下输入指令：
  cd ******/rknn-toolkit-lite/packages/
  pip3 install rknn_toolkit_lite-1.7.1-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl
Notes: 嵌入式开发板中因存储空间和CPU性能限制，因此推荐仅安装轻量版负责推理模型部分。

## Slide 47: 环境配置
安装opencv，在虚拟环境下输入指令：
  pip3 install opencv-python==4.5.4.60
注：只能安装这个版本，其他不可以。
opencv安装完成后，在虚拟环境下输入指令重新安装低版本numpy：
  pip3 install numpy==1.16.3
由于numpy版本产生的警告可以忽略。在虚拟环境下输入指令安装最新版本pillow库：
  pip3 install pillow
该指令会自动安装最新版本。至此，环境配置完毕。

## Slide 48: 实验结果
虚拟环境下的终端依次输入指令测试模块是否正常：
  Python3
  >>>import cv2
  >>>import numpy
  >>>from rknnlite.api import RKNNLite
  >>>quit()
未出现报错说明环境配置成功。

## Slide 49: /04
注意事项

## Slide 50: 注意事项
使用VNC远程连接时，每个用户会启动一个独立的 VNC 服务器会话，因此VNC桌面不会影响原始桌面。开发板重启后，需要重新输入指令“tightvncserver”启动vnc服务，输入服务器添加的后缀数字必须与日志文件名对应。
VNC桌面下，终端在左下角主菜单→System Tools→LXTerminal打开。
opencv-python只能安装4.5.4.60版本，自带高版本的numpy，与官方的rknn工具所需的numpy版本不兼容，因此必须在安装完opencv后重新安装低版本的numpy。卸载高版本重新安装低版本时出现下图警告提示numpy版本不兼容，属于正常现象，不影响正常操作。

## Slide 51: 课程小结
在本节课中，我们学习了：
嵌入式开发板RK3399Pro操作系统安装
通过PC端远程连接开发板操作并传输文件
rknn模型所需环境配置